延庆县2015-2016学年第一学期期末测试卷

初 三 物 理

| 考生 须知 | 1．在答题纸上准确填写学校名称、姓名和考号。 2．试卷答案一律书写答题纸上，在试卷上作答无效。 |
| --- | --- |

一、单项选择题。（下列各小题均有四个选项，其中只有一个选项符合题意，共30分，每小题2分）

1．在国际单位制中，电功率的单位是 （      ）

A．伏特     　    B．焦耳    　        C．安培    　       D．瓦特

2．在如图1所示的文具中，通常情况下属于导体的是      （       ）

图1

A．剪刀

B．塑料尺

C．橡皮擦

D．透明胶带

3.如图2所示的家用电器中，利用电流热效应工作的是（      ）

电视机                  电冰箱                电熨斗              笔记本电脑

图2

A                    B                 C                   D

4．电能表接在家庭电路中是为了直接测量（        )

A．电流         B．电压            C．电功          D．电功率

5. 如图3所示的四幅图中，符合安全用电原则的是（     ）

A                   B                  C               D

图3

6. 如图4所示电路中，开关S能同时控制电灯和电铃工作与否的是（     ）

S

A

B

C

S

D

图4

S

S

7. 如图5中的几种用电器的额定功率最接近100W的是（      ）

A                    B                   C                 D

图5

电扇                计算器            便携式收音机         电饭锅

8.如图6所示的四幅图，和电磁感应现象有关的图是（    ）

B

C

D

A

图6

9. 两根导线的电阻之比是3∶4，通过的电流之比是4∶3，在相同时间内两根导线中产生的热量之比为                                （       ）

A．1∶1        B．4∶3        C．3∶4        D．16∶9

10．在下列物态变化过程中，都需要吸热的一组是    (      )

A．熔化、液化、汽化                  B．汽化、凝固、凝华

C．升华、凝华、液化                  D．熔化、汽化、升华

11.如图7所示的电路中，闭合开关S，已知电源电压为6 V , L1两端的电压为2V，则下列说

法正确的是（      ）

A.电压表的示数为2V          B.电压表的示数为4V

C.电压表的示数为6V          D.电压表的示数为10 V

图7

12.在探究导体电阻大小与横截面积有什么关系的实验中，请根据表所提供的信息选择合适的金属丝。(      )

| 金属丝代号 | 材料 | 长度L /m | 横截面积S/mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 镍铬合金 | 1.80 | 1.0 |
|  | 镍铬合金 | 0.90 | 1.0 |
|  | 镍铬合金 | 0.45 | 1.0 |
|  | 镍铬合金 | 0.90 | 2.0 |
|  | 镍铬合金 | 0.90 | 0.5 |
|  | 锰铜合金 | 0.90 | 0.5 |
|  | 镍铬合金 | 3.60 | 0.5 |

A.①②③           B.⑤⑥⑦             C.②④⑤      D.①④⑦

13．在教室里，已经有6盏电灯发光，若熄灭其中的两盏灯，则        （    ）

A．电路的总电阻减小             B．电路消耗的总功率减小

C．通过电路的总电流增大         D．电路两端的总电压增大

图8

A

S

R

V

14.如图8所示的电路中电源的电压不变，闭合开关S后，向左移动滑动变阻器R的滑片，则

电压表和电流表示数的变化情况是（     ）

A．电压表的示数变大，电流表的示数变小

B．电压表的示数变小，电流表的示数变大

C．电压表的示数不变，电流表的示数变小

D．电压表的示数不变，电流表的示数变大

15．如图9所示,某同学正在做“使用滑动变阻器控制灯的亮度”的实验，他用小灯泡、开关、

图9

滑动变阻器和电源组成串联电路，将电压表并联在滑动

变阻器的两端。闭合开关后，发现小灯泡不亮，且电压

表的示数等于电源电压，电路中出现的故障可能是（      ）

A．电池没电了             B．开关处有断路

C．灯座处有断路           D．变阻器处有断路

二、多项选择题。（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。共8分，每小题2分，全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）

16. 对某段导体，以下说法正确的是（    ）

A．导体两端的电压越高则导体的电阻越大。

B．导体两端的电压越高则导体中电流越大。

C．导体的电阻越大导体产生热量越多。

D．导体中没有电流，导体中自由电荷就不会发生定向运动。

17．下列说法中正确的是（      ）

A．液体的沸点随液体上方气体的压强增大而降低。

B．用干手器吹出的热风吹刚洗过的手，可以加快手上的水的蒸发。

C．烧水时常看到“白气”，从水到“白气”的物态变化是先汽化后液化

D．寒冷的冬夜，汽车前挡风玻璃上的“冰花”，是由于空气中的水蒸气凝华形成的

18. 下列说法正确的是(     )

A．磁场和磁感线都是真实存在的

B．磁场对放入其中的小磁针一定有力的作用

C．地磁场的南极在地理北极附近。

D．磁场中某点的磁场方向是由放在该点的小磁针决定的

19.下面是一位顾客与卖微波炉的售货员之间的一段对话。售货员说：“微波炉很省电，用

它加热食物时花不了多少电费。”顾客说：“微波炉太费电，一使用微波炉家里的总开关

就容易跳闸”关于他们的说法以下解释正确的是

A．售货员所说的微波炉“省电”是指微波炉消耗的电能少

B．售货员所说的微波炉“省电”是指微波炉的电功率小

C．顾客所说的微波炉“费电”是指微波炉的消耗的电能多

D．顾客所说的微波炉“费电”是指微波炉的电功率大

三、填空题（共8分，每空1分）

20．大量的实验表明,不高于_________V的电压对人体来说是安全的，称为安全电压。

转杯

电容杯

铝箔条

21. 电阻单位的换算关系：1MΩ=__________Ω

22．手摇发电机是把_________能转化为电能的装置。

23．如图10是某同学制作的静电发动机结构图，主要部分有：

图10

电容杯、转杯、铝箔条。用毛皮摩擦过的橡胶棒，使电容杯带电后，

通过铝箔条把电荷传导到转杯的铝箔上，由于静电_____作用,静电发动机的转杯转动起来。

24．电阻两端的电压为20V，通过导体的电流为0.2A，通电时间为1min，电流产生的热量为____      J。

图11

25.如图11是门磁防盗报警器，睡觉前装好电路，当盗贼开门时报警器发出警报。如图的报警器，左侧门框上固定一个磁铁，右侧报警装置对应处有一个干簧管。门关紧时，磁铁吸引干簧管，这时报警器内部的电路处于_________（填通路、断路）状态。

26. 标有“6V 3W”的小彩灯，要接在15V的电源上使用，应当串联一个        的电阻才

能正常发光。

图12

27.如图12所示电路，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω，定值电阻R1=10Ω，

电源电压恒为6 V，电流表量程为0～0.6A，电压表量程为0～3V。

闭合开关S，移动滑动变阻器触头P滑动的过程中，为保证电流表、

电压表不被烧毁，滑动变阻器允许接入电路的最大阻值和最小阻值之

比是_____

四、实验与探究题（共39分。28～34每题2分、35～37每题3分、38～41每题4分）

28．如图13所示的温度计的示数为        ℃。

1

100

1000

图14

10

70

℃

60

图16

图15

图13

29．如图14所示，电阻箱的示数为 _________Ω。

30．请在图15中标出通电螺线管的N极。

31．图16所示是科学实践课中一位同学制作的简易电动机，它是由一节一号电池、一段导线

和一块金属磁铁所组成。安装好后由导线弯成的线圈就可以转动起来。其中该装置的工作

原理是               。

32．下表是小军在实验中记录的实验数据，请根据表格中的数据归纳出电压U和电流I的关

| I/A | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |

系式：U =               。

33．当导体中电流一定时，电流通过导体做功的功率随导体电阻变化的规律如图17所示。请

根据图像判断：当导体电阻为50Ω时，加在导体两端的电压为      V。

图19

图18

图17

34. 一位同学按照图18组成研究串联电路特点的电路。当闭合开关后，规格相同的两个小灯泡，L1发光，L2不发光，两电表均有明显示数。小灯泡L2不发光的原因可能是___________。

A.通过灯L2的电流小      B. 灯L2消耗的实际功率较小      C.灯L2发生了短路

35．小丽用伏安法测量电阻 R 的阻值时，电压表和电流表的示数如图19所示，则电压

为        V，电流为       A。电阻 R 的阻值为       Ω。

36.在做“测小灯泡的额定功率”实验时，被测小灯泡上标有“3.8V”字样。

（1）请用笔画线代替导线把图20甲所示的实验电路连接完整（连线时导线不得交叉）；

+

-

（2）假设实验操作符合规范要求，调整滑片位置至小灯泡正常发光，电流表示数如20乙所示，则小灯泡的额定功率为______W。

+

-

图20

乙

甲

37．下表是小宇在观察水的沸腾现象时记录的实验数据，请根据表中数据回答下列问题。

| 时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

（1）小宇测得水的沸点是        ℃；

（2）水沸腾后，继续加热，水的温度     。（填“升高”、“降低”或“不变”）

（3）当时的大气压强比标准大气压        。（选填“高”、“低”或“相等”）

38. 小亮利用下列器材测金属丝电阻：一块已经调零的电压表，一个符合实验条件的电源，全阻值为R0的滑动变阻器、开关、导线若干。他连接好实验电路，如图21所示。请你帮他把实验步骤补充完整。

（1）________________________________，闭合开关S，记下此时的电压值U1

（2）________________________________，记下此时的电压值U2

（3）用公式Rx=___________________算出待测电阻。

温度计

温度计

乙

R2

温度计

温度计

R1

R2

R1

甲

图21

图22

39．实验小组的同学为了探究影响电流产生热量的因素，准备了四个完全相同的烧瓶，内装

质量相等的煤油，四个带有橡胶塞的规格完全相同的温度计，阻值R1的电阻丝两根，阻值

R2的电阻丝两根（R1 >R2）以及电压不变相同电源、开关、导线等。实验小组的同学根据现

有的实验器材，设计了如图22所示的实物电路，连好电路后同时闭合两电路的开关。

（1）甲图电路可探究当        和通电时间一定时，电流产生热量跟       是否有关。

（2）要探究电流产生热量与电流大小是否有关，可选用_____________，保证通电时间相

同,观察温度计升高的温度。

（3）如果通电时间相同，四只温度计中温度升高的最多的是__________。

40．小兵利用如图23所示的实验装置来探究“产生感应电流的条件”。

（1）实验中，通过观察__________来判断电路中是否有感应电流。

（2）闭合开关，若磁铁不动，导体AB上下运动，电路中无感应电流。

图23

于是他得到结论：闭合电路中的导体在磁场运动不会产生感应电流。

请你用图中的器材证明小兵的结论是错误的。写出实验步骤和实验现象。

（3）该实验的结论是：闭合电路的一部分导体，在磁场中做__________磁感线的运动，导

体中就会产生感应电流。

41． 桌面上有下列器材:学生电源(电压不变)、滑动变阻器、电阻箱（符号  ）、已经

调零的电压表和电流表、开关、导线若干。请你设计一个实验证明：电流一定时，电阻两

端的电压与电阻阻值成正比。要求:写出实验电路、实验步骤、实验记录表。

五、科普阅读题（共8分）

（一）阅读《我国高新6号固定翼反潜巡逻机》回答42题。

我国高新6号固定翼反潜巡逻机

中国新型反潜巡逻机“高新6号”可通过雷达、声呐、磁异探测器等系统对海面船舶和水下潜艇进行搜索,其水下探测深度一般为300--450米，最深可达900米。

图24

如图24所示机尾“棍子”是磁异探测器，它利用潜艇经过的海域磁场的强弱变化情况来发现潜艇的存在。磁异探测器有探头、电子设备、记录装置、补偿装置等部件组成，核心部件探头是绕满导线的金属敏感元件，对磁场的变化反应非常灵敏，磁场强弱发生微小变化就能在元件产生电流信号。

机翼后设有浮标声呐投放口，调放声呐有两种工作状态，主动工作状态是指声呐换能器主动向水中发射声信号，声信号碰到潜艇后被反射回来，形成回声，由计算机测算出潜艇的距离与方位，但所发射声信号容易被敌方侦查到;被动工作状态只是被动地接受潜艇发出的噪音，优点是比较隐秘，不易被敌方发现，缺点是只知道有潜艇存在。

42.请回答下列问题：

（1）磁异探测器中电子设备把磁场强弱变化信号转化成__________，经过检波和放大，

补偿装置把干扰信号滤掉，最后由记录装置记录下来;

（2）假定反潜巡逻机在海面上超低空水平飞行,到达目标正上方换能器主动向潜艇发出声信号,经1s时间后接受到反射回的信号，则可估算出潜艇的深度大约是__________m(已知声音在海水中的传播速度为1500m/s)

（3）潜艇为了避免“高新6号”巡逻机发现，潜艇外壳至少要承受海水压强为__________pa

（海水密度为1.03×103kg/m3,取g=10N/kg）

（二）阅读《超导体材料》，回答43题。

1911年，荷兰科学家卡末林—昂内斯(Heike Kam erlingh-Onnes)用液氦冷却汞，当温度下降到4.2K（零下268.95℃）时，水银的电阻完全消失。当温度降低到足够低时，有些材料的电阻变为零，这即为超导现象。1933年，荷兰的迈斯纳和奥森菲尔德共同发现了超导体的另一个极为重要的性质—完全抗磁性，也称迈斯纳效应。完全抗磁性是指磁场中的金属处于超导状态时，体内的磁感应强度为零的现象。迈斯纳效应使人们可以用此原理制造超导列车和超导船，由于这些交通工具将在悬浮无摩擦状态下运行，这将大大提高它们的速度和安静性，并有效减少机械磨损。另外利用超导悬浮还可制造无磨损轴承，将轴承转速提高到每分钟10万转以上。发生超导现象时的温度称为临界温度。2014年12月，我国科学家发现了一种新的铁基超导材料锂铁氢氧铁硒化合物，其超导转变温度高达40K(零下233.15摄氏度)以上，这是世界上首次利用水热法发现铁硒类新型高温超导材料，堪称铁基超导研究的重大进展，为相关体系新超导体的探索提供了新的研究思路。同时，为探索铁基高温超导的内在物理机制提供了理想的材料体系。

43.根据材料请回答下列问题

（1）当温度降低到足够低时，有些材料的___________变为零，这即为超导现象。

（2）荷兰的迈斯纳和奥森菲尔德共同发现了超导体的另一个极为重要的性质__________，

也称迈斯纳效应。把一块磁铁放在超导盘上方，超导盘磁化的方向与磁铁磁场的方向

______（填相同、相反），磁铁受到向上排斥力,就可悬浮在空中。

（3）若常温下超导体研制成功，则超导体适合做(    )

A．电炉丝    B．输电线     C．滑动变阻器的线圈    D．电动机线圈

六、计算题（共7分。44题4分、45题3分）

图25

S

R2

A1

R1

A2

44．在图25所示的电路中，电源电压为18V且保持不变，电阻R2为15Ω。闭合开关S，电流

表A1的示数为1.5A。求：

（1）电流表A2的示数I2

（2）R1的阻值

45. 下表为一台电烤箱铭牌，其内部简化电路如图26所示，R1和R2均为电热丝（假设电阻

不随温度变化），求：

S2

S1

220V

（1）电烤箱在低温档正常工作时的电流？

（2）高温档正常工作5min消耗的电能？

R2

（3）电阻R2阻值？

| ××牌电烤箱 |
| --- |
| 额定电压 | 220V |
| 额定 功率 | 高温档 | 1100W |
|  | 低温档 | 440W |
| 电源频率 | 50Hz |

图26

R1

延庆区2015-2016学年第一学期期末测试卷初 三 物 理 参考答案

一、单选题 （共30分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | D | A | C | C | B | C | A | D | B | D | A | C | B | C | D |

二、多选题（共8分）

| 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- |
| BD | BCD | BC | AD |
| 三、填空题（共8分，每小题1分）（请在横线上作答） 20. 36V ； 21. 106 Ω； 22. 机械能 ； 23. 排斥； 24. 240J ； 25.断路 ； 26. 18Ω； 27. 5：1； 四、实验与探究题（共39分） 28．___660C 29._5608Ω 30. 31.通电导线在磁场中受力的作用 32.__U=4V-5 I 33．_20V 34._C 35.____2.4V__、____0.48A、__5Ω 36.（1） （2）1.14W 37.（1）990C （2）不变 （3）低 38.（1）移动滑动触头使滑动变阻器接入电路的阻值最大（2）移动滑动触头使滑动变阻器接入电路的阻值最小（3） 或 （1）、（2）顺序交换的电阻表达式也正确 |

S

N

39. （1）_电流_、电阻（2）甲乙两电路中的R1 加热煤油（3）乙图中的R2加热的温度计 40.（1）灵敏电流表 （2）实验步骤 闭合开关，磁铁不动，导体AB左、右运动；导体AB不动，磁铁左、右运动 实验现象 电流表的指针发生偏转 （3）切割 41.实验电路 实验步骤： 实验记录表 R/Ω U/V 五、科普阅读题（共8分） 42.（1）电流信号 （2）750m （3）9.27×105Pa 43.（1）电阻 （2）完全抗磁性、相反 （3）BD 六、计算题（共7分） 44.（1）I2=U/R2=18V/15Ω=1.2A （2）I1=I- I2=1.5A-1.2A=0.3A R1=U/I1=18V/0.3A=60Ω 45.（1） I=P/U=440W/220V=2A （2） W=Pt=1100W×300s=3.3×105 J （3） R1=U2/P1=2202V2/1100W=44Ω R1+R2= U2/P2=2202V2/440W=110Ω R2=66Ω

- 按照电路图连接实验电路, 滑动变阻器滑片P在阻值最大处，闭合开关S调节电阻箱值为R1,移动滑动变阻器滑片P至某一位置，读出电流表的示数I、电压表的示数U1  并把数据 R1和U1记录在表格中

- 调节电阻箱的阻值为R2，移动滑动变阻器滑片P使电流表的示数仍为I，读出电压表的示数U2，并把数据 R2和U2记录在表格中

- 仿照步骤（2），再作四次，并把数据 R3～R6和U3～ U6记录在表格中

R

S

P