二、变阻器

【基础训练】

1．滑动变阻器是通过改变______________来改变电阻的器件。

2．滑动变阻器上标有“10 Ω 2 A”字样，其中“10 Ω”表示______________，“2A”表示_______。

3．如图所示电阻箱的示数为_______Ω。

4．如图所示，用导线把电池、小灯泡和一段粗细均匀的电阻丝连接起来。当金属夹从电阻丝某点，沿电阻丝向右移动的过程中，小灯泡亮度逐渐_______（变亮／变暗／不变）。这表明导体电阻的大小跟导体的_______有关。

5．将两个滑动变阻器按如图所示的方法串联起来，若将A、D'两个接线柱接入电路中，要使电路中电流变小，滑片P1应向_______端移动，滑片P2应向_______端移动。（左／右）

6．在如图所示的电路中，闭合开关S后，要使滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表的示数减小，则M、Ⅳ应与滑动变阻器上的哪两个接线柱连接    (    )

A．M接C，N接D    				B．M接A，N接B

C．M接C、N接B 					D．M接A、N接D

7．如图所示是汽车油量表工作原理的示意图，图中油量表实质是一个电流表，当油量减少时  (    )

A．电路上电阻增大，电流减小

B．电路上电阻增大，电流增大

C．电路上电阻减小，电流减小

D．电路上电阻减小，电流增大

8．如图所示的电路中，如果要使甲图中的小灯泡变亮，乙图中的小灯泡变暗，则下列移动滑动变阻器滑片的做法中正确的是    (    )

A．滑片P1向上，滑片P2向下

B．滑片P1向下，滑片P2向上

C．滑片P1向上，滑片P2向上

D．滑片P1向下，滑片P2向下

9．在“学习使用滑动变阻器”的实验中：

(1)连接实物图时，开关应当_______，滑片P应移到_______的位置。

(2)开始实验后，甲同学发现无论怎样移动滑片P，灯的亮度都不发生变化，而且一直很暗，这可能是_____________________。乙同学发现无论怎样移动滑片P，灯一直很亮，这可能是____________________________。丙同学缓慢移动滑片P时，看到灯忽亮忽灭，这可能是滑动变阻器的滑片P与电阻线圈之间_______。

【提优拔尖】

10．电视机、收音机、复读机上的“音量Volume”旋钮能够控制声音的响度，它实质上是_______。如图所示，若接线片A、B已接入电路，则顺时针旋转触片时，收音机的音量将变_______。

11．一位同学设计了一个风力测定仪，如图所示，O是转动轴，OC是金属杆，下面连接着一块受风板，无风时OC是竖直的，风越强，OC杆偏转的角度越大。AB是一段

圆弧形电阻，P点是金属杆与弧形电阻相接触的点，电路中接有一个灯泡，测风力时，闭合开关S。通过分析可知：金属杆OC与弧形电阻AB组合在一起相当于一个_______  ，观察灯泡L的亮度可以粗略地反映风力的大小。若要提高装置反映风力大小的性能，可采取的方法是_____________________。

12．小军同学想自制一个能调节灯泡亮暗的滑动变阻器。在选择电阻部分材料时，有长度相同的下列材料，你建议小军选择哪一种    (    )

A．不带绝缘皮的铜导线

B．塑料绳

C．细橡皮管

D．木工铅笔的粗铅笔芯

13．高速公路收费站，现在对过往的超载货车实施计重收费，某同学结合所学物理知识设计了如图所示的计重秤原理图，以下说法正确的是    (    )

A．称重表其实是一个电压表

B．电路中的R1是没有作用的

C．当车辆越重时，称重表的示数越小

D．当车辆越重时，称重表的示数越大

14．如图所示的两个电路中，电源电压相等，闭合开关S，当图甲中滑动变阻器的滑片向左滑动、图乙中的滑片向右滑动时，灯泡L1和L2的亮度变化是  (    )

A．L1、L2都变暗        B．L1、L2都变亮

C．L1变亮，L2变暗      D．L1变亮，L2的亮度不变

15．在如图所示的各电路中，能用滑动变阻器调节灯泡亮度的是    (    )

16．如图所示的电路中，将滑片向左移动时，要使灯泡亮度不变，则应将开关S  (    )

A．和a接触    					B．和b接触

C．和c接触    					D．和d接触

17．用笔画线代替导线，将图中元件连接成电路，要求：向右移动滑动变阻器的滑片，灯泡变亮。

18．导体容易导电，绝缘体不容易导电。有一些材料，导电能力介于导体和绝缘体之间，称作半导体。除了导电能力外，半导体有许多特殊的电学性能，使它获得了多方面的重要应用。有的半导体，在受热后电阻迅速减小，在温度降低时电阻迅速增大。利用这种半导体可以做成体积很小的热敏电阻。热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度变化，反应快而且精度高。回答下列问题：

(1)如果将热敏电阻与电源、电流表和其他元件串联成一个电路，其他因素不变，只要敏热电阻所在区域的温度降低，电路中电流将变_______（大／小）。

(2)上述电路中，我们将电流表中电流刻度换成相应的温度刻度，就能直接显示出热敏电阻附近的温度。如果刻度盘正中的温度刻度值为20℃（如图甲所示），则25℃的刻度应在20℃的_______（左／右）边。

(3)为了将热敏电阻放置在某蔬菜大棚内能检测大棚内温度的变化，请用如图乙所示的器材（可增加元件）设计一个电路。

参考答案

1．接入电路中电阻线的长度

2．变阻器的最大阻值是10 Ω 变阻器允许通过的最大电流为2 A

3．1258

4．变暗  长度

5．右  右

6.D  7.A  8.C

9．(1)断开  电阻值最大  (2)滑动变阻器下方的两个接线柱同时接入电路  滑动变阻器上方的两个接线柱同时接人电路（或滑动变阻器被短路）  接触不良

10．滑动变阻器  小

11．滑动变阻器  串联一个电流表（或与灯泡并联一个电压表）

12—16  DDDCC

17．如图所示

18．(1)小  (2)右  (3)如图所示