欧姆定律的应用

第1课时 伏安法测电阻

【基础训练】

1．在如图所示的电路中，电源电压为12 V。闭合开关后，电流表的示数为0.4 A，电压表的示数为8V，则电阻R2的阻值是_______Ω。将滑动变阻器R1的滑片向右移动，电压表的示数将变_______。

2．为了用电流表、电压表测定值电阻Rx的阻值，实验小组设计了如图甲所示的电路。

请你回答下列问题：

(1)连接电路时，开关应处于_______状态，滑动变阻器的滑片应位于_______端。

(2)实验中当滑动变阻器的滑片置于某位置时，电流表和电压表的示数如图乙所示，则此时电阻的测量值Rx＝_______Ω。

(3)滑动变阻器在实验中的作用是：

①___________________________________。

②___________________________________。

3．小王在用“伏安法”测电阻时，发现小灯泡的亮度不同，小灯泡的电阻也不同。通过与老师的交流明白了：灯丝的温度影响了灯丝的电阻。“灯丝的电阻是怎样变化的呢？”带着这个疑问，小王决定选择下列器材去测量小灯泡在不同亮度时的电阻：

电源(3 V)；开关1只；滑动变阻器(0～50 Ω)1只；电流表(0～0.6 A；0～3 A)1只；电压表(0～3 V；0～15 V)1只；小灯泡1个（U额＝2.5 V，电阻约10 Ω）；导线若干。

(1)请结合选择的器材，选择合适的电流表和电压表的量程，用笔画线代替导线帮助小王完善实物图连接，并在右边虚线框内画出相应的电路图。

(2)在连接上图实物电路的过程中，开关该处于_______状态，同时应该将滑动变阻器的滑片移动到最_______（左／右）端。

(3)电路连接好后，当小王闭合开关发现：小灯泡不发光，电流表的示数几乎为0，电压表的示数接近电源电压3V。造成这种现象的原因可能是(    )

A．小灯泡被短路

B．小灯泡与灯座接触不良

C．滑动变阻器接入电阻太大

(4)排除故障后，小王移动变阻器的滑片，使电压表的示数为0.8 V时，电流表的示数如图所示，请在表格中正确填写读数，并计算灯丝电阻。（结果保留一位小数）

(5)分析数据得出：灯越亮，灯丝温度越高，灯丝的电阻就越_________。

4．物理学习小组在“测量定值电阻阻值”的实验中：

(1)请用笔画线代替导线，将图甲中实物连接完整。

(2)闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应移到_______端（A/B）。

(3)小组同学在连线时，不小心将线连错了，开关闭合后，移动滑动变阻器的滑片P时，发现电流表示数变大，电压表示数却变小，产生这一现象的原因是______________。纠正错误后，移动滑动变阻器的滑片P，使电压表的示数为3V，电流表的示数如图乙所示，则该定值电阻阻值为_______Ω。他们认为这个结果就是定值电阻的准确阻值，你认为合理吗？_______，理由是___________________________________。

5．为了测量一只标有“8 V  0.4 A”的小灯泡的电阻，小花同学设计了如图所示的电路，现有实验器材如下：

电压表：量程0～3 V	电压表：量程0～15 V

电流表：量程0~ 0.6 A	电流表：量程0～3 A

滑动变阻器R1：“10 Ω 2A”滑动变阻器R2：“50 Ω2 A"

电源（电压恒为12 V）一个、开关一只、导线若干。

要安全准确地测量多组数据，需要选择合适的实验器材，其中电压表应选用_______(／)；电流表应选用_______(／)；滑动变阻器应选用_______(R1/R2)。

【提优拔尖】

6．如图所示是李江同学为测量小灯泡电阻而连的电路，有关该实验的以下说法错误的是    (    )

A．闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片滑到最左端

B．实验过程中两电表都有可能需要换接较小的量程

C．所测小灯泡的电阻可能随电压表的示数的不同而不同

D．在如图位置闭合开关后，向左移动滑动变阻器的滑片

小灯泡变亮

7．用伏安法测电阻的实验中，某同学连接了如图所示的电路（电路元件完好，接线柱接线牢固）。

(1)在未检查电路连线是否正确的情况下，闭合开关，调节变阻器滑片，电流表示数将_______，电压表示数将_______（发生变化／保持不变）。

(2)检查电路，发现有一处连接错误，请指出连接错误的导线是_______(a/b/c/d)。

(3)纠正错误后，闭合开关，测得几组数据如下表。

第三次实验时电流表示数如图所示，电流表的示数为_______A，待测电阻值为_______Ω。

(4)接下来将定值换成小灯泡接入电路，闭合开关后，小灯泡不亮，电流表无示数，电压表示数接近电源电压，出现这种故障的原因可能是_______。

8．小陆做用“电流表、电压表测电阻”实验，现有电源（电压为6V保持不变）、待测电阻Rx、电流表、电压表、滑动变阻器、开关及导线若干，所有元件均完好。他连接电路进行实验，闭合开关后，在移动变阻器滑片的过程中，发现电流表示数的变化范围为0.20 A~0.58 A，电压表示数相应的变化范围为4.0 V～0V，当移动变阻器滑片到某个位置时，电压表、电流表的示数分别如图(a)、(b)所示。请将下表填写完整。（计算电阻时，精确到0.1 Ω）

9．某负温度系数(NTC)的热敏电阻R，其阻值与温度的关系如图丙所示。现用该电阻测量环境的温度，实验电路如图甲所示。

(1)根据图甲，将图乙连接完整，且使滑片向右滑动时，毫安表的示数减小。

(2)该热敏电阻的阻值随温度的升高而_______。

(3)当热敏电阻在某环境中放置足够长时间后，电压表的读数为2.0 V，毫安表读数为0.50 mA，该环境温度是_______℃。

(4)若考虑热敏电阻产生的焦耳热对其阻值的影响，测出的热敏电阻的阻值比该环境中的实际阻值_______（大／小）。

10．要测量某电阻的阻值，实验桌上有下列器材：

电流表A(0～0.6 A)，电压表V(0～3 V)，电源4.5 V，滑动变阻器R，开关，导线，待测电阻Rx（约6 Ω）。实验要求：多测几组数据且两电表都不能超过其量程。

(1)根据电路图用笔画线代替导线，将实物电路连接好。

(2)在实验过程时，电路中允许通过的最大电流为_______A。

(3)在连接电路时，有R1(12 Ω 1A)和R2(3 Ω 2A)两种滑动变阻器，要保证实验顺利进行，应选用___________（R1/R2）。

参考答案

1．10  小

2．(1)断开  b  (2)9  (3)①保护电路  ②改变Rx两端的电压和通过Rx的电流，进行多次测量而减小测量误差

5．(1)如图甲、乙所示  (2)断开  右  (3)B  (4)0.12  6.7  (5)大

4．(1)如图所示  (2)B  (3)电压表与滑动变阻器并联了  10  不合理  没有多次测量取平均值

5．  R2

6．D

7．(1)发生变化  保持不变  (2)d   (3)0.18  15.2   (4)小灯泡灯丝断路

8．

9．(1)如图所示  (2)减小  (3)40  (4)小  (4)由于热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，故当热敏电阻在电路中产生热量后，会导致其测出的阻值比实际值偏小。

10．(1)如图所示  (2)0.5  (3)R1